## Slide 2
Curso ISION IP

## Slide 3
RAMAL(IS)
TRONCO(S)
FONTE
DIAGRAMA EM BLOCOS GERAL - PABX
COMUTAÇÃO
SERVIÇOS
CPU
Interfaces
Acesso externo
Parte Interna
Notes: Analise do diagrama em blocos de um PABX genérico:

## Slide 4
DIAGRAMA EM BLOCOS GERAL – PABX TEMPORAL
Tronco(s)
Analógico(s)
FONTE
COMUTAÇÃO
MATRIZ-PCM
SERVIÇOS
CPU
Tronco(s)
Digital(is)
Ramal(s)
Analógico(s)
Ramal(s)
Digital(is)
Operadora (PSTN)

## Slide 5
REDE
COMUTAÇÃO IP
Servidor SIP
End Point
Telefone IP
SIP
RTP
End Point
Telefone IP
End Point
Telefone IP
SIP
Notes: Na telefonia IP não existe conexão física, o que existe é uma “conexão lógica”.

## Slide 6
Central
ISION IP

## Slide 7
DIAGRAMA EM BLOCOS GERAL – ISION IP
Troncos
Analógicos
FONTE
COMUTAÇÃO
MATRIZ-PCM
SERVIÇOS
CPU
Troncos
Digitais
Ramais
Analógicos
Ramais
Digitais
MG
LAN
Operadora (PSTN)
Operadora
VoIP
INTERNET

## Slide 8
16RA
8RA
32RA
24RA
16RA4TACP
12RA4TACP
8RA8TACP
TD
TDCASEX
TDCASVR
USB
FONTE
REDE
ELÉTRICA
DIAGRAMA EM BLOCOS GERAL – ISION IP
MATRIZ
PCM
SERVIÇOS
CPU
16RA4RD
12RA4RD
8RA8RD
24RAKS
16RAKS
MG32
MG16
VoIP (Sip Trunk)
Modem
SIP
SERVER
LAN 3
LAN 2
LAN 1

## Slide 9
CONECTIVIDADE
LAN
Telefonia
Fixa
Telefonia
Móvel
Internet
Telefonia VoIP
Ramal IP
Tronco IP
Operadoras de telefonia
Ramal IP
Ramal IP
Contaction
Bco. Dados
Disco Virtual
Contaction
Call Center
Sentinela
Taritron
Contaction
Sup. Call Center
Orbit Go
Orbit Tech
KS Executive
Orbit Go+
Orbit.fit

## Slide 10
Instalação Física

## Slide 11
O ISION IP 4000 é uma versão para Parede. Este produto pode ser utilizado quando a necessidade maior é de elementos TDM (ramais e troncos – analógicos/digitais). Possui 14 slots para a colocação de Placas.
ISION IP 4000

## Slide 12
ISION IP 3000R
O ISION 3000R é a versão para rack de 19” do ISION (ocupa 4 Us), portanto, devido ao tamanho do rack a quantidade de slots foi diminuída para 10. As placas utilizadas na ISION 3000R são as mesmas utilizadas na ISION IP 4000, porém, sem o estojo plástico.

## Slide 13
O ISION IP 2000 é uma versão para Parede. Este produto pode ser utilizado quando a necessidade de elementos TDM (ramais e troncos) é menor. Possui 6 slots para a colocação de Placas.
ISION IP 2000 / IP 2000R
O ISION 2000R é a versão para rack de 19” do ISION (ocupa 4 Us), a quantidade de slots é a mesma da Ision IP 2000. As placas utilizadas na ISION 2000R são as mesmas utilizadas na ISION IP 2000, porém, sem o estojo plástico.
2000
2000R

## Slide 14: ISIONIP1500 ISIONIP1600

## Slide 15
Programação

## Slide 16
A programação da central Ision IP é feita através do navegador de internet, portanto, através de qualquer computador que esteja na mesma rede do Ision IP é possível programá-lo. O primeiro passo é descobrir qual é o endereço IP da placa de Controle da central Ision IP, isto pode ser feito de várias maneiras:
- Com 1 telefone em qualquer posição de ramal, digite #1021 para ouvir o endereço IP da Placa de Controle (CPU);
- Com a ferramenta oncetá;
- Através da porta USB / serial da CPU (Hyper Terminal).
OBS: de fábrica o Ision IP sai configurado com o IP: (192.168.254.254), para acessar a central basta colocar o ip de seu computador na mesma faixa de rede do Ision.
PROGRAMAÇÃO

## Slide 17
Com a ferramenta oncetá!;
COMO ENTRAR ENCONTRAR O ISION NA REDE

## Slide 18
Depois de localizada a central Ision, digite no navegador de internet o endereço IP correspondente a CPU. Aparecerá a tela abaixo:
COMO ENTRAR EM PROGRAMAÇÃO
Primeiro aparecerá esta tela, clique no botão “Download”. É necessário ter o Java instalado previamente.
Em seguida aparecerá esta tela, no campo Usuário= ADMIN e no campo Senha= MASTER e clique no botão “OK”.

## Slide 19
Digitando a senha correta a tela do configurador Ision Web estará disponível. Nesta tela é possível verificar em que versões estão o Software, o Equipamento e o Sistema. Através do Configurador serão realizadas todas as programações e consultas aos parâmetros configurados no ISION.
Neste campo é possível verificar a versão Java
Neste campo é possível verificar o número de série, endereço de rede, modelo e versão
do PABX.
Neste campo é possível verificar a versão de software do Configurador.
CONFIGURADOR ISION WEB

## Slide 20
Ativação